## Slide 1: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ЭНЕРГОСЕРВИСА В ГОРОДЕ СЛОБОДСКОМ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## Slide 2: Объекты энергосервиса
МКОУ СОШ № 7 г. Слободского
  мероприятие по установке узлов автоматизации процессов теплопотребления реализовано в августе – сентябре 2019 года
  балансировка и регулировка системы отопления проведена в октябре 2019 года
  Настройка и корректировка с учетом фактических температур наружного воздуха завершена в 2019 году
МКДОУ «Золотой Петушок»
  мероприятие по установке узлов автоматизации процессов теплопотребления реализовано в августе – сентябре 2019 года
  балансировка и регулировка системы отопления проведена в октябре 2019 года
  Настройка и корректировка с учетом фактических температур наружного воздуха завершена в 2019 году

## Slide 3: Основные элементы автоматизации, реализованные на объектах
Циркуляционные насосы системы отопления
Регулирующие клапаны системы отопления
Электроприводы регулирующего клапана
Электронные контроллеры
Регуляторы температуры
Датчики наружного воздуха
Датчики подающего и обратного трубопроводов
Манометры, термометры

## Slide 4: На объектах реализованы системы дистанционного анализа и управления автоматикой теплоузлов

## Slide 5: Некоторые технические возможности системы телеметрии
Графики расхода теплоносителя, температуры сетевой воды…

## Slide 6: Некоторые технические возможности системы телеметрии
График снижения потребления тепловой энергии в ночное время

## Slide 7: Предварительные результаты по Школе № 7
Сведения об экономии теплоэнергии в натуральных показателях |  |  |  |  |  | 
Потребл баз.м-ца (2019г.), Гкал | Период | Потребл. тек.м-ца (2020г.), Гкал | Абсолютная экон-я, Гкал | Приведенное потребление | Расчетная экономия | Премия эс-компании
135,230 | Январь | 111,243 | 23,987 | 128,386 | 6,844 | 5,476
156,620 | Февраль | 118,028 | 38,592 | 146,260 | 10,360 | 8,288
128,190 | Март | 78,092 | 50,098 | 109,547 | 18,643 | 14,914
83,300 | Апрель | 70,717 | 12,583 | 65,385 | 17,915 | 14,332
29,970 | Май | 12,422 | 17,548 | 11,915 | 18,055 | 14,444
ИТОГО |  |  | 142,808 |  | 71,817 | 57,453

## Slide 8: Предварительные результаты по Школе № 7
Chart: Сравнение помесячного потребления тепловой энергии до и после мероприятий
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май
Потребл баз.м-ца (2019г.), Гкал | 135.23 | 156.62 | 128.19 | 83.3 | 29.97
Потребл. тек.м-ца (2020г.), Гкал | 111.243 | 118.028 | 78.092 | 70.717 | 12.422

## Slide 9: Предварительные результаты по Школе № 7
Сведения о экономии в денежном выражении |  |  |  | 
Период | Потребление 2020 года | Абсолютная экон-я, тыс.руб. | Расчетная экономия, тыс. руб. | Премия эс-компании
янв.20 | 394,7 | 85,1 | 24,3 | 19,4
фев.20 | 418,8 | 136,9 | 36,8 | 29,4
мар.20 | 277,1 | 177,7 | 66,1 | 52,9
апр.20 | 250,9 | 44,6 | 63,6 | 50,8
май.20 | 44,1 | 62,3 | 64,1 | 51,2
ИТОГО | 1 385,5 | 506,7 | 254,8 | 203,8
За 5 месяцев 2020 года сэкономлено более полумиллиона рублей.
Для бюджета в абсолютном выражении высвобождено более 300 тысяч рублей.

## Slide 10: Предварительные результаты по ДС «Золотой Петушок»
Сведения об экономии теплоэнергии в натуральных показателях |  |  |  |  |  | 
Потребл баз.м-ца (2019г.), Гкал | Период | Потребл. тек.м-ца (2020г.), Гкал | Абсолютная экон-я, Гкал | Приведенное потребление | Расчетная экономия | Премия эс-компании
100,020 | Январь | 87,100 | 12,920 | 96,881 | 3,139 | 2,511
107,550 | Февраль | 87,100 | 20,450 | 103,963 | 3,587 | 2,870
85,930 | Март | 70,910 | 15,020 | 83,929 | 2,001 | 1,601
80,260 | Апрель | 57,770 | 22,490 | 50,861 | 29,399 | 23,519
31,490 | Май | 18,890 | 12,600 | 16,442 | 15,048 | 12,038
ИТОГО |  |  | 83,480 |  | 53,174 | 42,539

## Slide 11: Предварительные результаты по ДС «Золотой Петушок»
Chart: Сравнение помесячного потребления тепловой энергии до и после мероприятий
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май
Потребл баз.м-ца (2019г.), Гкал | 100.02 | 107.55 | 85.93 | 80.26 | 31.49
Потребл. тек.м-ца (2020г.), Гкал | 87.1 | 87.1 | 70.91 | 57.77 | 18.89

## Slide 12: Предварительные результаты по ДС «Золотой Петушок»
Сведения о экономии в денежном выражении |  |  |  | 
Период | Потребление 2020 года | Абсолютная экономия, тыс.руб. | Расчетная экономия, тыс. руб. | Премия эс-компании
янв.20 | 477,5 | 70,8 | 17,2 | 13,8
фев.20 | 477,5 | 112,1 | 19,7 | 15,7
мар.20 | 388,8 | 82,3 | 11,0 | 8,8
апр.20 | 316,7 | 123,3 | 161,2 | 128,9
май.20 | 103,6 | 69,1 | 82,5 | 66,0
ИТОГО | 1 764,1 | 457,7 | 291,5 | 233,2
За 5 месяцев 2020 года сэкономлено почти полмиллиона рублей.
Для бюджета в абсолютном выражении высвобождено более 200 тысяч рублей.

## Slide 13: Общий результат экономии по двум объектам г. Слободского
За первые пять месяцев 2020 года без бюджетных вложений посредствам энергосервиса для бюджета города Слободского в абсолютном выражении высвобождено более 500 тысяч рублей.